## Slide 1
新生仪器设计大赛
赛题介绍
精61 王广晗

## Slide 2
简介
场地上方有一公用摄像头，上位机通过图像处理定位小车上的标志物，确定小车的位置和朝向，场地上会随机生成一些目标物。选手需要接收上位机发来的小车和目标物位置信息，用LabVIEW设计算法得出小车的最佳运动方式，控制小车以一定顺序经过目标物上方，所用时间短的组得分高。

## Slide 3
信息流
绿色白色部分：科协完成
黄色橙色部分：选手完成
摄像头
上位机
选手PC
无线转发器
小车控制器
电机
LabVIEW
图像处理
单片机
单片机
串口
串口
2.4G
PWM
USB

## Slide 4
LabVIEW
NI公司的虚拟仪器软件
擅长信号处理
最大特点是图形化编程
从1加到100
分解质因数

## Slide 5
LabVIEW
去年题目：激光防空系统
输出方波控制舵机
今年题目
串口读写

## Slide 6
串口通信
TTL电平串口：发送TX，接收RX，地线GND
高电平：+3.3V/+5V 低电平：接近0V
波特率：每秒状态改变次数，常用9600
校验位，停止位
USB-TTL，驱动，串口调试助手
WINDOWS下串口编号：COMxx

## Slide 7
单片机
单片机（Microcontrollers）是一种集成电路芯片，一个小而完善的微型计算机系统
Arduino是一种最简单的单片机
控制I/O口输出电平，或开启串口通信，只需一行代码
科协会给大家提供例程，只需微调和烧写程序
欲入门可关注后续科协培训

## Slide 8
NRF24L01
nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片
可通过配置地址一实现对一/一对多/多对一/多对多通信
配合传统单片机使用：手写几个文件，百行代码
配合Arduino使用：下载一个库，几行代码
本次官方例程使用Mirf库
信道 地址 缓冲区大小
更详细的使用教程正在编写中

## Slide 9
小车
2个电机 差速转向
电机驱动模块：L298N 供电：7.4V锂电池
输入PWM analogWrite(127)
输出接电机
Arduino Nano
板载稳压芯片
样车已经做好，拼装教程正在编写中

## Slide 10
场地
坐标范围：(0,0)~(240,180)
上位机串口发送：
head，tail，destination
大家的任务：
根据head与tail计算center与小车方位
控制小车对准destination开过去
使center与destination重合一段时间
一场比赛会按顺序给出多个destination
可能固定，也可能会慢慢移动

## Slide 11
感谢各位聆听
THANK YOU